ПРОЕКТ

Утверждена

Решением Собрания представителей

сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской области

от «__»_____201__ г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2035 гг.

2017 г.

- Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2035 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 5. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон от 27.07.2010г.. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 8. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 10. Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; 12. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 13.Устав сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; 14. Решение Собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №145 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» от 27.09.2013 г. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг; 6. Обеспечение более комфортных условий проживания населения; 7. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; 8. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; 9. Улучшение экологической обстановки; 10. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 11. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2. Показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3. Показатели эффективности производства и его потребления; 4. Показатели воздействия на окружающую среду; 5. Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; 6. Показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы с 2017 по 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2025 год; второй этап – с 2026 по 2035 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет: |
|  | Система коммунальной инфраструктуры | с 2017 по 2025 год; | с 2026 по 2035 год. |
|  | Теплоснабжения |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Сбор и утилизации твердых коммунальных отходов |  |  |

Общие сведения

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (далее - сельское поселение Богдановка) расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения Богдановка – село Богдановка, расположено в 35 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 60 км от областного центра г. Самара

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Богдановка области включает в себя 5 населенных пунктов: село Богдановка, аул Казахский, поселок Красный Ключ, село Кривая Лука, поселок Новосадовый.

Сельское поселение Богдановка граничит:

–с муниципальным районом Красноярский;

- с муниципальным районом Кинель-Черкасский;

– с сельским  поселением Алакаевка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

- с сельским поселением Новый Сарбай муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на животноводстве, растениеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

В состав сельского поселения Богдановка входят следующие населенные пункты: село Богдановка, село Кривая Лука, аул Казахский, поселок Красный Ключ, поселок Новосадовый.

Площадь поселения - 148,27 кв.км.

Рис.1.1. - Расположение населенных пунктов, входящих в состав с. п. Богдановка

2. Численность населения сельского поселения Богдановка по состоянию на 01.01.2017 г.

| Общая площадь, кв.км. | Количество населённых пунктов, ед. | Наименование населённых пунктов поселения | Расстояние до административного центра поселения, км. | Численность проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148,27 кв.км. | 5 | село Богдановка (АЦ) | центр поселения | 1288 |
|  |  | аул Казахский | 3,0 | 379 |
|  |  | поселок Красный Ключ | 10,5 | 140 |
|  |  | село Кривая Лука | 5,3 | 177 |
|  |  | поселок Новосадовый | 1,5 | 115 |

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Коммунальная инфраструктура сельского поселения Богдановка включает в себя системы:

- теплоснабжения;

- водоснабжение;

- водоотведение

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Система теплоснабжения

На территории сельского поселения Богдановка  централизованного теплоснабжения   нет.

На данный момент в поселении существует 4 источника централизованного теплоснабжения. Вид топлива – газ. Котельные обеспечивают в основном объекты социальной инфраструктуры:

Таблица. Источники тепловой энергии действующие на территории сельского поселения Богдановка

| № п/п | Населенный пункт | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Богдановка: |
| 1 | ул. Конычева, 11А | Модульная котельная № 1 | «MICRO - 95» (2шт) |
| 2 | ул. Конычева, 18А | Модульная котельная № 2 | «КОВ-100С» «КС-ТГВ-80» |
| 3 | ул. Конычева, 20А | Модульная котельная № 3 | «КЧМ -5» (2шт) |
| аул Казахский: |
| 4 | ул. Казахская, 79А | Модульная котельная № 4 | «КЧМ -5» (1шт) |

Вид подключенной нагрузки - нужды отопления. Период работы - сезонный (отопительный период). ГВС в сельском послении Богдановка отсутствует.

Система теплоснабжения – изолированная, котлы котельных водогрейные и предназначены для покрытия отопительной нагрузки потребителей, обеспечивают теплоснабжение административных и многоквартирных жилых домов, в качестве теплоносителя используется вода из артезианских скважин.

Тип регулирования - качественный. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также незначительной разветвленностью тепловой сети. Тип тепловой сети - двухтрубная. Преимущественный тип прокладки - подземная.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Тепловых сетей на балансе сельского поселения Богдановка нет.

Текущее состояние системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется следующими условиями:

- отсутствие в целом по сельскому поселению Богдановка дефицита тепла;

-отсутствие дефицита тепла в районах новой индивидуальной застройки, так как применяются индивидуальные тепловые генераторы.

Система водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения сельского поселения Богдановка, состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Централизованным водоснабжением с помощью подземных водозаборов обеспечены следующие населённые пункты сельского поселения Богдановка: с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казахский, с. Кривая, Лука, часть п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая).

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин. Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Уличные водопроводные сети на территории сельского поселения являются комбинированными (кольцевые и частично тупиковые), смонтированы из различных материалов (чугун, сталь, ПЭ, асбест) различных диаметров. На сетях установлены пожарные гидранты.

Во всех населенных пунктах сети имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.

Эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений на территории с. Богдановка, п. Новосадовый, с. Кривая Лука, п. Красный Ключ (ул. Полевая, ул. Луговая) и аул Казахский осуществляет организация ООО «Уют».

На территории сельского поселения Богдановка не охвачена централизованным водоснабжением часть п. Красный Ключ, а именно следующие улицы: Ул. Лесная; Ул. Лунная; Ул. Садовая; Ул. Школьная; Ул. Шевченко; Ул. Гарина-Михайловского.

Обеспечение водой осуществляется из шахтных колодцев и собственных артезианских скважин. Характеристики артезианских скважин сельского поселения Богдановка представлены в таблице.

Таблица. Характеристика скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Производи-тельность, м3/сут | Состояние на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Богдановка, ул. Конычева | 1976 | 95 | 600 | рабочая |
|  | с. Богдановка, ул. Западная | 1976 | 95 | - | резервная |
|  | с. Кривая Лука скважина № 2229 | 1971 | 120 | 156 | рабочая |
|  | аул Казахский скважина №4885 | 1983 | 80 | 156 | рабочая |
|  | п. Новосадовый | 1978 | - | 156 | рабочая |
|  | п. Красный Ключ ул. Полевая | 1995 | 84 | 240 | рабочая |
|  | п. Красный Ключ ул. Луговая | 1995 | 84 | 240 | рабочая |

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

Краткая техническая характеристика насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения, представлена в таблице

Таблица. Техническая характеристика насосного оборудования

| № п/п | Скважина | Марка оборудова- ния | Кол- во, шт. Кол- | На- пор, м | Произв. м³/ч | Мощ- ность, кВт | Техническое состояние (год ввода в эксплуа- тацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №4158 c. Богдановка ул. Конычева | ЭЦВ 8-25-70 | 1 | 70 | 25 | 7,5 | рабочее (29.05.15) |
| 2 | скважина № 3582 c. Богдановка ул. Западная | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее (05.06.14) |
| 3. | скважина № 4885, аул Казахский | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | рабочее (14.01.11) |
| 4. | скважина №2229 с. Кривая Лука | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | Рабочее (15.05.15) |
| 5. | скважина п. Новосадовый | ЭЦВ 6-6,5-60 | 1 | 60 | 6,5 | 2,2 | Рабочее (22.06.16) |
| 6. | скважина п. Красный Ключ, ул. Полевая | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее |
| 7. | скважина п. Красный Ключ, ул. Луговая | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 80 | 10 | 4,0 | рабочее |

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, представлена в таблице.

Таблица. Краткая техническая характеристика сооружений

| Место размещения, краткая характеристика | Года ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние, износ оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Башня Рожновского с. Богдановка, ул. Западная | 1978 | 1 | 30% |
| Башня Рожновского с. Кривая Лука | 1971 | 1 | 100% |
| Башня Рожновского аул Казахский | 1983 | 1 | 70% |
| Башня Рожновского п. Новосадовый | 1978 | 1 | 100% |
| Башня Рожновского п. Красный Ключ; ул. Полевая | 1995 | 1 | 30% |

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

На территории сельского поселения  Богдановка в населенных пунктах отсутствуют водоочистные станции.

Анализ контрольных замеров качества воды показал, что вода из артезианских скважины с. Кривая Лука не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Нормативные фактические значения загрязнений приведены в таблице (протокол лабораторных исследований № 168 от 22.05.2015 г.)

Таблица. Показатели качества воды (с. Кривая Лука)

| № п/п | Наименование загрязнения | Ед. изм. | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Качество ис- ходной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жёсткость общая | ºЖ | 7 (10) | 30±2,7 |
| 2 | Кальций | мг/дм3 | 180 | 312,62±34,39 |
| 3 | Магний | мг/дм3 | 40 | 175,1±19,26 |
| 4 | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 0,822±0,197 |
| 5 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | - | 305±33,55 |
| 6 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 555,7±83,35 |
| 7 | Сульфиты и сероводород | мг/дм3 | 0,003 | <0,002 |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 28,36±3,11 |
| 9 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2 | 1,424±0,3 |

Данные таблицы показывают на превышение показателей качества по многим показателям: общая жёсткость, кальций, магний, железо, сульфаты, гидрокарбонаты.

Согласно Постановления Главного Государственного врача по Самарской области № 12-П от 20.12.2013 г. «Установить в воде централизованной системе питьевого водоснабжения села Богдановка, питающегося от подземного источника, гигиенический норматив содержания железа – не более 1,0 мг/л, с учетом величины допустимой ошибки метода определения». В дальнейшем необходимо проведение защитных мероприятий, направленных на уменьшение содержания железа в питьевой воде с. Богдановка до нормативных показателей принятых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В других населенных пунктах сельского поселения Богдановка показатели качества воды на водозаборах соответствует нормам.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования насосных централизованных станций было установлено, что насосные станции 2-го подъема на территории сельского поселения Богдановка отсутствуют.

Характеристика существующих водопроводных сетей сельского поселения Богдановка приведена в таблице

Таблица. Характеристика существующих водопроводных сетей

| № п/п | Наименование параметра | c. Богдановка | с. Кривая Лука | аул Казахский | п. Ново- садовый | п. Красный Ключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | смешанный | смешанный | тупиковый | н/д |
| 2. | Протяженность сетей (км) | 17,5 | 2,0 | 3,7 | 0,8 | н/д |
| 3. | Материал | асбест, чугун, сталь, ПЭ | сталь, ПЭ | ПЭ | сталь | н/д |
| 4. | Диаметр трубопроводов, мм | 40÷225 | 50÷100 | 50÷100 | 76 | н/д |
| 5. | Кол-во трубопроводов, нуждающихся в замене | 10,1 | 1,93 | - | 0,8 | н/д |
| 6. | Процент износа водопроводных сетей, % | 58 | 97 | - | 100 | н/д |
| 7. | Кол-во колодцев | - | - | - | - | н/д |
| 8. | Количество пожарных гидрантов | 10 | 1 | 1 | 1 | н/д |
| 9. | Кол-во колонок на сетях | - | - | - | - | н/д |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.

Необходимо проводить замены стальных и асбоцементных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения сельского поселения Богдановка выделяется несколько особо значимых технических проблем:

- существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали свой нормативный срок службы;

- несоответствие питьевой воды в с. Кривая Лука гигиеническим требованиям качества воды;

- высокий процент износа водонапорных башен.

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения Богдановка отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Сельское поселение Богдановка не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Однако в зимний период времени водоразборные колонки в населённых пунктах утепляют. Существующие трубопроводы технической воды проложены ниже уровня промерзания грунта.

Эксплуатирующая организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

- добыча пресных подземных вод для сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Взаимоотношения организации с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Представление услуг по водоснабжению организация производит самостоятельно.

Тариф на водоснабжение на 2016 год.

| Период действия | Вода питьевая |
| --- | --- |
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | 43,81 руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | 43,81 руб./Гкал (без НДС) |

Система Водоотведения

Централизованное водоотведение в населенных пунктах сельского поселения Богдановка отсутствует. Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

Таким образом, в настоящее время вопрос эффективной работы системы водоотведения, как одного из условий повышения уровня жизни населения является актуальным.

Основными проблемами системы водоотведения, требующими решения, являются:

- необеспеченность населения системами водоотведения (транспортировки и очистки стоков);

- отсутствие современных методов очистки сточных вод (в том числе ливневых);

- отсутствие централизованных сетей водоотведения.

Большая часть мест сбора и хранения жидких бытовых отходов находятся в неудовлетворительном состоянии, тем самым происходит прямое попадание сточных вод в водные объекты.

Тариф на водоотведение на 2016 год.

| Период действия | Водоотведение |
| --- | --- |
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | 49,02 руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | 51,13 руб./Гкал (без НДС) |

Система электроснабжения

На территории сельского поселения Богдановка расположены электрические подстанции мощностью  35/10 кВ «Шевченко», ПС Тургеневка 110/10 кВ.

Сетевая компания, действующая  на территории сельского  поселения Богдановка - ПАО «МРСК Волги» – Самарские распределительные сети».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Перечень точек учета прима электрической энергии  на территории  сельского  поселения Богдановка приведен в таблице.

Таблица. Перечень точек учета прима электрической энергии  на территории  сельского  поселения Богдановка

| № п/п | Диспетчерское наименование (подстанция, ТП, РП) местоположение ТП | Место установки прибора учета | Потери в сети | Расчетный коэффициент | Величина максимальной (разрешенной) мощности энергопринимающих устройств, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | кВт.ч |  |  |
| 1. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 207/160 ВЛ-0,4 кВ | ЩУ-0,4 кВ с. Богдановка, Дом быта | 0,06 | 6 | 1 | 5 |
| 2. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 102/250 | ЩУ-0,4 кВ СДК, аул Казахский, ул. Казахская, 79 | 0,06 | 6 | 1 | 3 |
| 3. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 102/250 Уличное освещение без ПУ |  |  |  | 1 | 5 |
| 4. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 207/160 ВЛ-0,4 кВ | ЩУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Богдановка, ул. Шоссейная, ул. Заречная |  | 2 | 1 | 1,5 |
| 5. | ПС Тургеневка 110/10 кВ ТП 718/100 | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Кривая Лука |  | 2 | 1 | 0,68 |
| 6. | ПС Тургеневка 110/10 кВ ТП 721/250 | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Кривая Лука |  | 6 | 1 | 1,42 |
| 7. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 102/250 | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, аул Казахский, ул. Казахская, 79 |  | 6 | 1 | 5,16 |
| 8. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 201/63 | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с.Богдановка |  | 2 | 1 | 0,75 |
| 9. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 204/250 | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с.Богдановка |  | 2 | 1 | 0,75 |
| 10. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 205/160 | ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с.Богдановка, ул. Советская, ул. Ленинская, ул. Октябрьская |  | 2 | 1 | 7 |
| 11. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 203/160 кВА | ЩУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с.Богдановка, ул. Почтовая |  | 2 | 1 | 0,22 |
| 12. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 101/250 | ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, п. Новосадовый |  |  | 1 | 5 |
| 13. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 207/160, ВЛ-0,4 кВ, | ЩУ-0,4 кВ, Здание администрации |  |  | 1 | 5 |
| 14. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 207/160, ВЛ-0,4 кВ, | ЩУ-0,4 кВ, СДК, с. Богдановка, ул. Конычева,18 |  |  | 1 | 5 |
| 15. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 208/160, | ЩУ-0,4 кВ, Гараж |  |  | 1 | 5 |
| 16. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 204/250, | ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Богдановка, ул. Молодежная |  |  | 1 | 1,5 |
| 17. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 207/160, | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Богдановка, ул. Конычева |  |  | 1 | 2 |
| 18. | ПС «Шевченко» 35/10 кВ ТП 206/160, | РУ-0,4 кВ, Уличное освещение, с. Богдановка, ул. Специалистов |  |  | 1 | 2 |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства разработаны следующие меры по развитию системы электроснабжения сельского поселения Богдановка:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Тариф на электроэнергию на 2016 год

| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| Население проживающее в сельских населенных пунктах |
| Одноставочный тариф | Руб./кВт.ч | 2.41 | 2,57 |
| Одноставочный тариф дифференциацированный по двум зонам суток |
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Руб./кВт.ч | 2,45 | 2,69 |
| Ночная зона | Руб./кВт.ч | 1,21 | 1,33 |
| Одноставочный тариф дифференциацированный по трем зонам суток |
| Пиковая | Руб./кВт.ч | 2,48 | 2,72 |
| Полупиковая | Руб./кВт.ч | 2,41 | 2,57 |
| Ночная | Руб./кВт.ч | 1,21 | 1,33 |

Система газоснабжения

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Богдановка обеспечены все  населенные пункты.

Эксплуатацию газовых сетей и объектов на территории муниципального района Кинельский обеспечивает филиал «Кинельгоргаз»  ООО «Средневолжская газовая компания».

Источником централизованного газоснабжения природным газом населенных пунктов сельского поселения Богдановка является  ГРС.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа. Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде и оказание содействия в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

Тариф на газ на 2016 год с  01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

| № п/п |  | При отсутствии прибора учета газа | При наличии прибора учета газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленное оборудование | Стоимость пользования газом в месяц (на 1 чел./1м3 отапливаемого объема) | Стоимость пользования газом за 1м3 |
| При отсутствии газового отопления |
| 1. | Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением | 83,850 | 6,450 |
| 2. | Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения | 116,100 | 6,450 |
| 3. | Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения | 116,100 | 6,450 |
| 4. | Газовая колонка | 109,650 | 6,450 |
| 5. | Газовая плита и газовая колонка | 106,500 | 5,350 |
| При наличии газового отопления |
| 1. | Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения | 83,340 | 4,630 |
| 2. | Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением | 78,710 | 4,630 |
| 3. | Газовая плита и газовая колонка в домах с местным газовым отоплением | 138,900 | 4,630 |
| 4. | Отопление жилых помещений | 43,985 | 4,630 |
| 5. | Отопление теплиц | 163,902 | 4,630 |
| 6. | Отопление бань | 28,706 | 4,630 |
| 7. | Отопление гаражей | 34,725 | 4,630 |

Тариф на газ на 2016 год с  с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

| № п/п |  | При отсутствии прибора учета газа | При наличии прибора учета газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установленное оборудование | Стоимость пользования газом в месяц (на 1 чел./1м3 отапливаемого объема) | Стоимость пользования газом за 1м3 |
| При отсутствии газового отопления |
| 1. | Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением | 87,23 | 6,710 |
| 2. | Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения | 120,78 | 6,710 |
| 3. | Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением без горячего водоснабжения | 120,78 | 6,710 |
| 4. | Газовая колонка | 114,07 | 6,710 |
| 5. | Газовая плита и газовая колонка | 166,80 | 5,560 |
| При наличии газового отопления |
|  | Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения | 86,580 | 4,810 |
|  | Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением | 81,770 | 4,810 |
|  | Газовая плита и газовая колонка в домах с местным газовым отоплением | 114,300 | 4,810 |
|  | Отопление жилых помещений | 45,695 | 4,810 |
|  | Отопление теплиц | 170,274 | 4,810 |
|  | Отопление бань | 29,822 | 4,810 |
|  | Отопление гаражей | 36,075 | 4,810 |

Система сбора и утилизации твердых бытовых отходов

В настоящее время вывозом ТКО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

Учет объема вывезенных ТКО данной организацией производится не раздельно по населенным пунктам, а суммарно по сельскому поселению Богдановку. Сбор и вывоз ТКО производится из секционных жилых домов и частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТКО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме вывоз ТКО из сельского поселения осуществляется 1 раз в день по маршруту База-Красный Ключ(35 км, 5 конт)-Казахский(8 км,3 конт)-Новосадовый(4 км,1 конт)-Богдановка(2 км,30 конт)-Луговой(25 км,6 конт)-Полигон(7 км)-База(3 км).

Вывоз ТКО с дачных массивов с. Богдановка: СДК "Авис", СДТ "Монтажник", СДТ "Салют", СДТ "Газовик"Массив Гвардейцы СДТ "Метростроевец", и дачных массивов КСХП «Богдановское (массив Гвардейцы СДТ " КЖБИ", массив Гвардейцы СДТ "Авис") осуществляется 1 раз в 5 дней по маршруту: База-по дачным массивам и местам массового отдыха(50 км,60 конт.)-полигон(30 км)-база(45 км).

Расчетный годовой объем образования ТКО в сельском поселении на 2017 год ориентировочно составляет:

- сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и мусора (ТКО) с мест общего пользования  на территории сельского поселения Богдановка- 411,963 м3;

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (ТКО) с Администрации сельского поселения Богдановка -1,5 м3/год.

На территории сельского поселения Богдановка необходимо:

- осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов;

- необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м 3 для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

| Тариф на захоронение твердых бытовых (коммунальных) отходов | Тариф,руб/м3 | Население руб/м3 |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. |
|  | 30,02 (НДС не облагается) | 30,02 (НДС не облагается) |
| с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. |
|  | 30,66(НДС не облагается) | 30,66(НДС не облагается) |
| с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. |
|  | 30,66(НДС не облагается) | 30,66(НДС не облагается) |
| с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
|  | 31,27(НДС не облагается) | 31,27(НДС не облагается) |
| с 01.01.2019 г. по 30.06.2019г. |  |  |
|  | 31,27(НДС не облагается) | 31,27(НДС не облагается) |
| с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. |  |  |
|  | 31,86(НДС не облагается) | 31,86(НДС не облагается) |
| с 01.01.2020 г. по 30.06.2020г. |  |  |
|  | 31,86(НДС не облагается) | 31,86(НДС не облагается) |
| с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. |  |  |
|  | 32,63(НДС не облагается) | 32,63(НДС не облагается) |
| с 01.01.2021 г. по 30.06.2021г. |  |  |
|  | 32,63(НДС не облагается) | 32,63(НДС не облагается) |
| с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. |  |  |
|  | 33,41(НДС не облагается) | 33,41 (НДС не облагается) |

4.  Перспективы развития сельского поселения Богдановка и прогноз спроса на коммунальные услуги

Динамика численности населения

Демографическое развитие сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области: численность населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по состоянию на 01.01.2017 г. составила 2099 чел., в том числе в населенных пунктах:

- с. Богдановка – 1288 чел. (61,3 %);

- аул Казахский – 379 чел. (18, 0%);

- пос. Красный Ключ – 140 чел. (6,7 %);

- с. Кривая Лука – 177 чел. (8,4 %);

- пос. Новосадовый – 115 чел. (5,8 %).

По численности населения сельское поселение Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области занимает 6-е место среди 12-ти сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области, на его территории проживает примерно 6,2 % жителей муниципального района Кинельский.

С 2007 г. численность населения в поселении сократилась на 157 чел. или на 7,5 %.

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности приведены в таблице.

Таблица. Показатели естественного движения населения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский самарской области в 2005–2016 гг.

| Показатели | Год |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рождаемость, чел. | 24 | 6 | 14 | 13 | 24 | 28 | 15 | 22 | 24 | 25 | 31 | 20 |
| Смертность, чел | 22 | 36 | 36 | 23 | 33 | 29 | 29 | 35 | 37 | 44 | 26 | 26 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 2 | -30 | -22 | -10 | -9 | -1 | -14 | -13 | -13 | -19 | 5 | -6 |

В 2005–2016 гг. в поселении наблюдается естественная убыль населения, за исключением 2015 г., когда естественный прирост составил 5 чел.

Коэффициент рождаемости в поселении вырос с 6,6 чел. на 1 тыс. населения в 2007 г. до 10,3 в 2011 г. Коэффициент смертности снизился с 17,1 чел. на 1 тыс. населения в 2007 г. до 13,3 в 2011 г. Коэффициент естественной убыли составил в 2016 г. -3,1 чел. на 1 тыс. населения.

Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет), численность которых в поселении в 2016 г. составляет 140 женщин. Число девочек 10–19 лет, которые в 2026 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 83 человек, что в 1,7 раза меньше уровня 2016 года. Число девочек 0–9 лет, которые в 2036 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 122 человек, что в 1.1 раза меньше уровня 2016 года. К 2026 г. уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся, к 2036 году можно ожидать рост коэффициента рождаемости в связи с ростом числа женщин детородного возраста.

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2016 году составляет 23 % – выше среднего показателя по муниципальному району (20,3 %).

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 17,4 % – выше среднего показателя по муниципальному району (14,1 %), в динамике снижается. Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение коэффициента смертности.

Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В поселении в 2016 г. насчитывается 657 семей. Из общего числа семей с детьми до 18 лет 63,4 % семей имеют 1 ребенка, 31,5 % – 2 детей, 5,1 % – 3 и более детей.

Развод, ставший сегодня массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

С 2005 по 2016 гг. в поселении число разводов в основном превышает число браков.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране. Показатели механического движения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в 2008–2016 гг. приведены в таблице.

Таблица. Показатели механического движения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в 2008–2016 гг.

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 48 | 50 | 125 | 118 | 26 | 28 | 64 | 32 | 5 |
| Убыло, чел. | 60 | 70 | 45 | 64 | 60 | 58 | 93 | 36 | 7 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | -12 | -20 | 80 | 54 | -44 | -30 | -29 | -4 | -2 |

В сельском поселении Богдановка чаще наблюдается миграционная убыль населения, в 2016 г. составила 2 чел. (1,03 чел. на 1 тыс. населения).

Трудовые ресурсы: доля трудоспособного населения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области составляет 59,6 % (1250 чел.).

Трудовая структура сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 01.01.2017 г. представлена в таблице:

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 2099 | 100 |
| 2 | Самодеятельная группа населения | 1280 | 60,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | 1250 | 59,6 |
|  | – работающие лица пенсионного возраста | 30 | 1,4 |
| 3 | Несамодеятельная группа населения: |  |  |
|  | – дети до 17 лет | 420 | 20,0 |
|  | – учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | - | - |
|  | – неработающие лица пенсионного возраста | 454 | 23 |
|  | – неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 125 | 6 |
|  | – лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 320 | 16 |

Большая часть трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве (88 чел., в том числе на крестьянских хозяйствах – 16 чел., на предприятиях –72 чел.), остальная часть трудоспособного населения занята в сфере розничной торговли, образования, здравоохранения и прочих видах экономической деятельности, а также выезжает на работу за пределы поселения. Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, число личных подсобных хозяйств – 920 шт.

Сведения о занятости населения сельского поселения Богдановка на учреждениях муниципальной формы собственности по данным статистики приведены в таблице:

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций, в том числе: | 92 | 91 | 88 | 92 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 13 | 15 | 9 | 5 |
| Образование | 55 | 57 | 55 | 50 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 13 | 11 | 17 | 18 |

На 01.01.2017 г. в сельском поселении Богдановка было  зарегистрировано 13 безработных чел. Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии сельского поселения Богдановка, позволяет сделать следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в районе:

1. В сельском поселении Богдановка не преодолена неблагоприятная демографическая ситуация, складывавшаяся в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и оттока молодежи. Высока доля лиц пожилого возраста. Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи.

2. Район характеризуется развитой социальной сферой, которая оказывает положительное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в поселении. Развитие образования, здравоохранения, физкультуры и спорта происходит динамично. За последние 8 лет наметилась устойчивая тенденция увеличения рождаемости. Однако потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений не удовлетворены в полной мере.

Состав и объемы строительства

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

Зонирование сельского поселения Богдановка включает следующие функциональные зоны: жилая зона; общественно-деловая зона; зона производственного  использования; зона инженерной и транспортной инфраструктуры; зона рекреационного назначения; зона сельскохозяйственного использования; зона специального назначения.

По состоянию на 01.01.2017 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области составила 57,2 тыс.м2.

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице:

| № п/п | Наименование | на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, тыс. м2 общей площади, в т.ч.: | 57,2 |
|  | муниципальный | 0,7 |
|  | частный | 56,5 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 27,2 |

Жилищный фонд представлен в основном 1–2-х этажными жилыми домами с приусадебными участками. Количество многоквартирных домов в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по состоянию на 01.01.2017 г. составила 405 ед., в том числе частные квартиры — 390 ед. и жилые дома (индивидуально-определенные здания) — 656 ед.

Ветхое и аварийное жилье в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области отсутствует.

Темпы жилищного строительства в муниципальном районе Кинельский Самарской области растут. В сельском поселении Богдановка строительство ведется в части индивидуального жилищного фонда.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Жилищное строительство на период до 2035 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. В соответствии с ростом строительства возрастет спрос на коммунальные ресурсы. В планируемых к строительству индивидуальных жилых домах и общественных, в связи с отсутствием централизованной системы отопления, предлагается использовать для теплоснабжения индивидуальные теплогенераторы и автономные источники тепловой энергии, работающие на газообразном топливе. Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия  по  реорганизации пространственной организации сельского поселения Богдановка:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий.

Реализация Программы должна обеспечить развитие системы централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 100% населения сельского поселения Богдановка к централизованным системам водоснабжения.

Развитие централизованной системы водоотведения в сельском поселении Богдановка Программой не планируется.

Согласно перспектив строительства и увеличения численности населения и необходимости подключения вновь возводимых объектов к газопроводной сети ожидается дополнительный прирост количества потребителей газа.

Рост потребителей электрической энергии прогнозируется за счет роста количества постоянного населения на территории  сельского поселения Богдановка.

Программой предусматривается повышение контроля в сфере обращения с отходами, что предусматривает увеличение спроса на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице.

Таблица. Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2017г | 2018г. | 2019- 2023г.г. | 2024- 2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 2 090,9 | 2 169,2 | 2 503,1 | 2 833,1 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 29,77 | 31,27 | 32,77 | 34,27 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВтч | 2,93 | 3,25 | 3,61 | 3,97 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 5,13 | 5,77 | 6,49 | 7,21 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 3 485,1 | 3 352,4 | 4 529 | 6702,8 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 2 193,0 | 2 298,3 | 2 849,9 | 4 217,8 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 392,5 | 411,3 | 510,0 | 754,8 |
| Водоотведение | руб./мес. | - | - | - | - |
| Электроснабжение | руб./мес. | 622,2 | 652,1 | 808,6 | 1 196,7 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 277,4 | 290,7 | 360,5 | 533,5 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 25 340,4 | 26 658,1 | 30 356,9 | 53 103,4 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 13,7 | 12,6 | 14,9 | 7,9 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 534 | 2 665,8 | 3 035,7 | 5 310,3 |
| Доступность | % | 27,3 | 20,5 | 32,9 | 25,9 |

5.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления Программы,  являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса сельского поселения Богдановка.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, сельского поселения Богдановка разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети эксплуатируются застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Система теплоснабжения.

Строительство централизованных котельных на территории сельского поселения Богдановка не планируется, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников. Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- Критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- Величины новых нагрузок;

- Показатели качества поставляемого ресурса;

- Показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- Показатели надежности поставки ресурсов;

- Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- Показатели воздействия на окружающую среду.

Система водоснабжения

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Для поддержания показателей в допустимом уровне необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведёт к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям;

- замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

- организация зон санитарной охраны водозаборов;

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей;

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Генеральным планом а так же схемой водоснабжения сельского поселения Богдановка предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Богдановка, ауле Казахский, с. Кривая Лука,  пос. Новосадовый. п. Красный Ключ. в том числе: водозаборных сооружений, за счет бурения новых скважин с достижением дебита скважин расчетному водопотреблению в населенных пунктах сельского поселения Богдановка;

- тампонаж отработанных скважин;

- строительство станции водоподготовки (водоочистной станции);

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей с учётом развития населенных пунктов поселения.

Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод.

Внедрение систем автоматизации на объектах централизованного водоснабжения на расчетный срок не планируется.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территори

инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства или  вблизи  действующих  систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- улучшение качества очистки воды.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Система водоотведения.

Система централизованного водоотведения на территории сельского поселения Богдановка отсутствует. Развитие системы не планируется. Реализация мероприятий предполагается за счет собственников зданий и сооружений и застройщиков перспективных объектов на территории сельского поселения. Основным мероприятием программы комплексного развития системы водоотведения является контроль за состоянием мест сбора и хранения жидких бытовых отходов.

К возможным вариантам развития системы централизованного водоотведения можно отнести строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов, современных очистных сооружений в муниципальном образовании. Строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов современных очистных сооружений в сельском поселении Богдановка будет осуществляться после принятия решения о строительстве современных очистных сооружений.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- повышение надежности;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в сфере водоотведения;

Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.  Оснащение потребителей электронными приборами учета расхода электроэнергии.

2.  Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

3.  Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.  Перспективное строительство направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения;

Основными направлениями модернизации системы электроснабжения являются:

  - Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования.

  - Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ.

  - Реконструкция сетей ВЛ 0,4 кВ

  - Строительство сетей электроснабжения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

  - Критерии доступности коммунальных услуг для населения;

  - Показатели степени охвата потребителей приборами учета;

  - Показатели надежности поставки ресурсов;

  - Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

  - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы являются:

-  Прокладка сетей;

-  Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории сельского поселения Богдановка (весь период).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

  - критерии доступности коммунальных услуг для населения;

  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

  - показатели качества поставляемого ресурса;

  - показатели степени охвата потребителей приборами учета;

  - показатели надежности поставки ресурсов;

  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

  - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

  - показатели воздействия на окружающую среду.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

Основными мероприятиями программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

1.  рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка;

2. приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3.  разработка нормативных документов.

Основными направлениями модернизации системы утилизации (захоронения) являются:

1.  строительство новых и реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов;

2.  ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель;

3.  изолирование отходов от населения;

4.  обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы;

5.  обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность за счет ликвидации несанкционированных свалок и обеспечения утилизации биологических отходов. Реализация мероприятий Программы позволит достичь обеспечения бесперебойного предоставления услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры, принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

1.  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

2.  показатели воздействия на окружающую среду.

Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице

Таблица. Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2016- 2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2023 | 2024-2033 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |
| 1 | Строительство скважины с системой водоочистки | Водоснабжение новых объектов | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения и водопровода 14,9 км | Пов.-е качества водоснабжения | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сети водопровода | Водоснабжение новых объектов | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения. |
| 1. | Техническое перевооружение источника тепловой энергии | Согласно ФЗ от 27.07.2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перекладка тепловых сетей | Сокращение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Диспетчеризация | Повышение энергоэффективности | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения (величина затрат определяется согласно проекту). |
| 1. | Строительство сетей межпоселенческого газопровода (согласно проекту) | Обеспечение коммунальными услугами новых объектов | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения (величина затрат определяется согласно проекту). |
| 1 | Строительство сети энергоснабжения: | Электроснабжение новых объектов | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство ЛЭП 35 кВт- 0,4 км | Электроснабжение новых объектов | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. |
| 1 | Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка; | Воздействие на окружающую среду. | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение); | Доступности коммунальных услуг для населения; | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |
| 1 | Контроль за состоянием мест сбора и хранения жидких бытовых отходов. | повышение надежности; | 2017 | 2035 |  |  |  |  |  |  |

6. Источники инвестиций и доступность программы для населения

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице

Таблица. Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. измерени я | Итого | 2017г. | 2018г | 2019г. | 2020- 2025г.г. | 2026- 2035г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет заемных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования инвестиций. |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тарифные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства сторонних организаций (наименование) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тарифные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты ( с указанием условий привлечения кредитов) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет частных инвестиций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы предусматривают в основном социальный эффект, в частности подключение частного сектора к центральному водоснабжению, а также газификация населенных пунктов. В связи с этим, значительная доля финансирования программных мероприятий предлагается за счет бюджетных  средств.

Стоимость мероприятий не учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость, кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы распределены между источниками финансирования, без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы могут быть собственные средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники, а так же средства бюджетов различных уровней.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные перечнем мероприятий в плановым периодом 2018-2035 годов, носят ориентировочный характер и будут уточнены при формировании проектов бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с учетом  изменения ассигнований вышеуказанных бюджетов.

Возврат средств финансирования мероприятий Программы может производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе.

Объемы финансирования мероприятий из бюджетов различных уровней определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по этапам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского поселения Богдановка, связанной с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

7. Управление программой

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Богдановка в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация сельского поселения Богдановка осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку   ежегодного   плана  мероприятий по  реализации	 Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Ответственные лица за ходом реализации программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой сельского поселения Богдановка. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Кинельский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» .

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится не реже  одного раза в год на заседании собрания представителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Порядок и сроки корректировки Программ.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический	сбор	информации		о	результатах	проводимых преобразований		в	коммунальном	хозяйстве,	а	также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ	данных	о	результатах	проводимых	преобразований	систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).	Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.			Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области должны быть представлены по форме, согласно таблице.

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения | целевых индикаторов, % |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:			при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее  80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная  программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном  100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;					при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

8.  Обосновывающие материалы

5.1.  Перспективные показатели развития поселения для разработки программы

Перспективные показатели развития сельского поселения Богдановка для разработки программы рассчитаны в соответствии с корректировкой генерального плана сельского поселения Богдановка до 2035 года.

5.2.  Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

В соответствии с программой социально-экономического развития сельского поселения Богдановка на территории сельского поселения выполняются работы по модернизации системы уличного освещения. Ожидается снижение расхода электроэнергии на уличное освещение.

Необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

5.3.  Перспективная схема электроснабжения

Перспективная схема электроснабжения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области находится в разработке.

5.4.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспективная схема теплоснабжения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области находится в разработке.

5.5.  Перспективная схема водоснабжения

Схема водоснабжения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский самарской области разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», схемой территориального планирования сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области и результатами обследования технического состояния системы водоснабжения и утверждена постановлением Администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения сельского поселения Богдановка разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом раз-вития и преобразования территорий сельского поселения.

Основные направления развития системы водоснабжения:

- Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов в сельском поселении Богдановка;

- Реконструкция водопровода в населенных пунктах сельского поселения Богдановка;

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водоводов и новых водозаборов;

- Выполнение мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов;

- Выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питьевых нужд;

- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно проектам ЗСО.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Богдановка являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция существующих и строительство новых водозаборов на новых площадках строительства;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

-	показатели качества воды;

-	показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

-	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития поселения

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Богдановка на период до 2035 года напрямую связан с планами развития генерального плана сельского поселения Богдановка.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрим варианты развития системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Снабжение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев. Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующий водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Второй вариант развития системы водоснабжения

Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

1. Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод;

2. Реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

3. Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, установка пожарных гидрантов;

4. Строительство уличных водопроводных сетей для площадок нового строительства и за счет уплотнения существующей застройки;

5. Установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

Баланс водоснабжения и водопотребления питьевой воды

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению, представленные организацией осуществляющей водоснабжение, представлены в таблице.

Таблица. Баланс водопотребления

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | с. Богдановка | п. Новосадовый | аул Казахский | с. КриваяЛука | п. Крас-ныйКлюч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная мощность водозабора | тыс. м3/год | 280,32 | 140,16 | 131,40 | 140,16 | н/д |
| 2. | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 71,20 | 6,83 | 19,31 | 16,745 | н/д |
| 3. | Потери воды | тыс. м3/год | 14,24 | 1,37 | 3,86 | 3,35 | н/д |
| 4. | Полезный отпуск хо- лодной воды потреби- телям | тыс. м3/год | 56,96 | 5,46 | 15,45 | 13,40 | н/д |

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса представлена в таблице.

Таблица. Структура территориального баланса

| № | Населенный |  | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой водопо- | Среднее водопо- | Максимальное во- |  |
| п/п | пункт | требление, | требление, | допотребление, |  |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/сут |  |
| 1 | с. Богдановка | 56,96 | 0,16 | 0,20 |  |
| 2 | п. Новосадовый | 5,46 | 0,01 | 0,02 |  |
| 3 | аул Казахский | 15,45 | 0,04 | 0,06 |  |
| 4 | с. Кривая Лука | 13,40 | 0,04 | 0,05 |  |
| 5. | п. Красный Ключ | 5,46 | 0,01 | 0,02 |

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население. Структурный баланс потребления питьевой, технической воды по группам абонентов в населенных пунктах с.п. Богдановка приведен в таблице.

Таблица. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

| № | Наименование | Ед. | с. Богда- | п. Новоса- | аул Ка- | с. Кривая | п. Красный Ключ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | параметра | изм. | новка | довый | захский | Лука |  |  |
| 1. | Полезный отпуск хо- | тыс. | 56,96 | 5,46 | 15,45 | 13,4 | 5,46 |  |
|  | лодной воды | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | население | тыс. | 24,02 | 5,46 | 8,95 | 6,75 | 5,46 |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | бюджетные потреби- | тыс. | 4,60 | - | - | - | - |  |
|  | тели | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. | 28,34 | - | 6,50 | 6,65 | - |  |
|  |  | м3/год |  |  |  |  |  |  |

Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в сельское поселение Богдановка нормы удельного водопотребления, приведены в таблице.

Таблица.  Нормы удельного водопотребления

| Наименование | Степень благоустройства многоквартир- | Норматив потреб- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| норматива потребления |  | ления на 1 человека |  |
| коммунальной услуги | ного дома | в месяц, куб. м. |  |
|  | жилые дома, не оборудованные водопро- |  |  |
|  | водом и канализацией и водопользование | 1,5 |  |
|  | из водопроводных колонок |  |  |
|  | жилые дома, оборудованные внутренним |  |  |
| Норматив потребления | водопроводом без канализации или во- | 2,85 |  |
|  | допровод на частном подворье |  |  |
| услуг по холодному во- | жилые дома, оборудованные водопрово- |  |  |
| доснабжению | дом и канализацией без ванн и газовых | 3,6 |  |
|  | водонагревателей |  |  |
|  | жилые дома, оборудованные водопрово- |  |  |
|  | дом и канализацией с ванными и газовы- | 5,85 |  |
|  | ми водонагревателями |  |  |

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: данные показатели лежат в пределах существующих норм.

Описание существующей системы коммерческого учета воды и  планов по установке приборов учета

В селе Богдановка, Кривая Лука, поселке Новосадовый, п. Красный Ключ и ауле Казахский, по данным водоснабжающей организации  ООО «Уют», приборами учета холодной воды оборудованы:

- водозаборные сооружения – 100 % (ВСКМ 90-50 ф – 5 шт.);

- население – 99 %, в том числе:

- частные жилые дома – 683 дома;

- многоквартирные жилые дома – 7 домов (общедомовые счетчики).

- бюджетные организации – 100 %;

- прочие потребители – 100 %.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселение Богдановка необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить приборами учета каждую артезианскую скважину, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установкой индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

В результате проведенного анализа технической документации водозаборных сооружений и объемов водопотребления за 2017 год установлено, что проектная производительность всех работающих артезианских скважин в сельском поселении Богдановка составляет 768,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 253,59 м3/сут, в п. Новосадовый производительность артезианских скважин составляет 384,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 24,33 м3/сут, в ауле Казахский производительность артезианских скважин составляет 360,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 68,78 м3/сут, в с. Кривая Лука производительность артезианских скважин со-ставляет 384,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 59,66 м3/сут, в п. Красный Ключ производительность артезианских скважин составляет 384,0 м3/сут, максимальный суточный объем отпущенной воды в сеть на водозаборных сооружениях составил 24,33 м3/сут.

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время на водозаборных сооружениях имеется резерв производственных мощностей, который составляет в с. Богдановка – 67 %, в п. Новосадовый – 94 %, в ауле Казахский – 81 %, в с. Кривая Лука – 84 %., в п. Красный Ключ – 94 %.

Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2017 по 2035 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития сельского поселения Богдановка.

Прогноз баланса водопотребления п. Красный Ключ выполнить не возможно в связи отсутствия данных о фактическом водопотреблении.

Первый вариант развития системы водоснабжения

Обеспечение питьевой водой вновь строящихся объектов планируется обеспечить от собственных скважин или шахтных колодцев.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице

Таблица. Прогнозные балансы потребления воды

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Период, год | Объем потребления воды (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богдановка | 2017 | 56,96 |
|  |  | 2035 | 56,96 |
| 2 | п. Новосадовый | 2017 | 5,46 |
|  |  | 2035 | 5,46 |
| 3 | аул Казахский | 2017 | 15,45 |
|  |  | 2035 | 15,45 |
| 4 | с. Кривая Лука | 2017 | 13,4 |
|  |  | 2035 | 13,4 |
| 5 | п. Красный Ключ | 2017 | 5,46 |
|  |  | 2035 | 5,46 |

Строительство новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также строительство или реконструкция существующий водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Перспектива потребления воды населёнными пунктами сельского поселения Богдановка в период 2017- 2027 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водо-снабжения при её передаче сведены в таблицах.

Таблица. Перспектива водоснабжения с. Богдановка период 2017÷2027 гг.

| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Поднято воды, тыс. м3 | 71,200 | 72,217 | 73,234 | 74,251 | 75,268 | 76,285 | 77,302 | 78,319 | 79,336 | 80,353 | 81,370 |  |
| Полезный отпуск холодной воды, | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточное потребление воды, | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,240 | 15,257 | 16,274 | 17,291 | 18,308 | 19,325 | 20,342 | 21,359 | 22,376 | 23,393 | 24,410 |  |
| Среднесуточные потери воды, | 39,014 | 41,800 | 44,586 | 47,373 | 50,159 | 52,945 | 55,732 | 58,518 | 61,304 | 64,090 | 66,877 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица. Перспектива водоснабжения п. Новосадовый период 2017÷2027 гг.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,830 | 6,927 | 7,024 | 7,121 | 7,218 | 7,315 | 7,412 | 7,509 | 7,606 | 7,703 | 7,800 |  |
| Полезный отпуск холодной воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м3 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |  |
| Среднесуточное потребление воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м3/сут | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,467 | 1,564 | 1,661 | 1,758 | 1,855 | 1,952 | 2,049 | 2,146 | 2,243 | 2,340 |  |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,753 | 4,019 | 4,285 | 4,551 | 4,816 | 5,082 | 5,348 | 5,614 | 5,879 | 6,145 | 6,411 |  |

Таблица. Перспектива водоснабжения аул Казахский период 2017÷2027 гг.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 19,310 | 19,586 | 19,862 | 20,138 | 20,414 | 20,690 | 20,966 | 21,242 | 21,518 | 21,794 | 22,070 |  |
| Полезный отпуск холодной воды, | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточное потребление воды, | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,860 | 4,136 | 4,412 | 4,688 | 4,964 | 5,240 | 5,516 | 5,792 | 6,068 | 6,344 | 6,620 |  |
| Среднесуточные потери воды, | 10,575 | 11,332 | 12,088 | 12,844 | 13,600 | 14,356 | 15,112 | 15,868 | 16,625 | 17,381 | 18,137 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица . Перспектива водоснабжения с. Кривая Лука период 2017÷2027 гг.

| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. м3 | 16,750 | 17,480 | 17,740 | 18,000 | 18,260 | 18,520 | 18,780 | 19,040 | 19,300 | 19,560 | 19,820 |  |
| Полезный отпуск холодной воды, | 13,400 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 |  |
| тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточное потребление воды, | 36,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,350 | 3,610 | 3,870 | 4,130 | 4,390 | 4,650 | 4,910 | 5,170 | 5,430 | 5,690 | 5,950 |  |
| Среднесуточные потери воды, | 9,178 | 9,890 | 10,603 | 11,315 | 12,027 | 12,740 | 13,452 | 14,164 | 14,877 | 15,589 | 16,301 |  |
| м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица. Перспектива водоснабжения п. Красный Ключ на период 2017÷2027 гг.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,830 | 6,927 | 7,024 | 7,121 | 7,218 | 7,315 | 7,412 | 7,509 | 7,606 | 7,703 | 7,800 |  |
| Полезный отпуск холодной воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. м3 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |  |
| Среднесуточное потребление воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м3/сут | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,467 | 1,564 | 1,661 | 1,758 | 1,855 | 1,952 | 2,049 | 2,146 | 2,243 | 2,340 |  |
| Среднесуточные потери воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м3/сут | 3,753 | 4,019 | 4,285 | 4,551 | 4,816 | 5,082 | 5,348 | 5,614 | 5,879 | 6,145 | 6,411 |  |

| Поднято воды, тыс. м3 | 71,20 | 72,99 | 74,78 | 76,57 | 78,36 | 80,16 | 81,95 | 83,74 | 85,53 | 87,32 | 89,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 56,96 | 58,93 | 60,90 | 62,86 | 64,83 | 66,80 | 68,77 | 70,74 | 72,70 | 74,67 | 76,64 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,240 | 14,063 | 13,886 | 13,709 | 13,532 | 13,356 | 13,179 | 13,002 | 12,825 | 12,648 | 12,471 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 39,014 | 38,529 | 38,044 | 37,560 | 37,075 | 36,590 | 36,106 | 35,621 | 35,136 | 34,652 | 34,167 |

Таблица. Перспектива водоснабжения п. Новосадовый в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,83 | 7,02 | 7,21 | 7,40 | 7,59 | 7,78 | 7,97 | 8,16 | 8,35 | 8,53 | 8,72 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 5,46 | 5,69 | 5,91 | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 6,82 | 7,04 | 7,27 | 7,49 | 7,72 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,333 | 1,297 | 1,260 | 1,224 | 1,187 | 1,150 | 1,114 | 1,077 | 1,041 | 1,004 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 3,753 | 3,653 | 3,553 | 3,453 | 3,352 | 3,252 | 3,152 | 3,052 | 2,951 | 2,851 | 2,751 |

Таблица. Перспектива водоснабжения аула Казахский в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 19,31 | 19,43 | 19,55 | 19,67 | 19,79 | 19,91 | 20,03 | 20,15 | 20,27 | 20,39 | 20,51 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 15,45 | 15,70 | 15,95 | 16,19 | 16,44 | 16,69 | 16,94 | 17,19 | 17,43 | 17,68 | 17,93 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,860 | 3,73 | 3,60 | 3,48 | 3,35 | 3,22 | 3,09 | 2,96 | 2,84 | 2,71 | 2,58 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 10,58 | 10,22 | 9,87 | 9,52 | 9,17 | 8,82 | 8,47 | 8,12 | 7,77 | 7,42 | 7,07 |

Из таблицы видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей в сельском поселении Богдановка потери при транспортировке воды к 2027 г. увеличиваются.

Второй вариант развития системы водоснабжения

При втором варианте развития систем водоснабжения, для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов, планируется прокладка новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и культурно-бытовой застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Прогноз баланса водопотребления, с разделением по объектам строительства на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице

Таблица. Прогнозные балансы потребления воды

| № | Наименование населенных | Период, | Объем потребления во- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | пунктов | год | ды, (тыс. м3/год) |  |
| 1 | с. Богдановка | 2015 | 56,96 |  |
|  |  | 2035 | 96,32 |  |
| 2 | п. Новосадовый | 2015 | 5,46 |  |
|  |  | 2035 | 9,98 |  |
| 3 | аул Казахский | 2015 | 15,45 |  |
|  |  | 2035 | 20,41 |  |
| 4 | с. Кривая Лука | 2015 | 13,4 |  |
|  |  | 2035 | 47,11 |  |
| 2 | п.Красный ключ | 2015 | 5,46 |
|  |  | 2035 | 9,98 |

Перспектива потребления воды населёнными пунктами сельского поселения Богдановка в период 2015÷2025 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системе водо-снабжения при её передаче сведены в таблицы и представлены ниже.

Таблица. Перспектива водоснабжения с. Богдановка в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 71,20 | 72,99 | 74,78 | 76,57 | 78,36 | 80,16 | 81,95 | 83,74 | 85,53 | 87,32 | 89,11 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 56,96 | 58,93 | 60,90 | 62,86 | 64,83 | 66,80 | 68,77 | 70,74 | 72,70 | 74,67 | 76,64 |
| Потери воды, тыс. м3 | 14,240 | 14,063 | 13,886 | 13,709 | 13,532 | 13,356 | 13,179 | 13,002 | 12,825 | 12,648 | 12,471 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 39,014 | 38,529 | 38,044 | 37,560 | 37,075 | 36,590 | 36,106 | 35,621 | 35,136 | 34,652 | 34,167 |

Таблиц. Перспектива водоснабжения п. Новосадовый в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,83 | 7,02 | 7,21 | 7,40 | 7,59 | 7,78 | 7,97 | 8,16 | 8,35 | 8,53 | 8,72 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 5,46 | 5,69 | 5,91 | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 6,82 | 7,04 | 7,27 | 7,49 | 7,72 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,333 | 1,297 | 1,260 | 1,224 | 1,187 | 1,150 | 1,114 | 1,077 | 1,041 | 1,004 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 3,753 | 3,653 | 3,553 | 3,453 | 3,352 | 3,252 | 3,152 | 3,052 | 2,951 | 2,851 | 2,751 |

Таблица. Перспектива водоснабжения аула Казахский в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 19,31 | 19,43 | 19,55 | 19,67 | 19,79 | 19,91 | 20,03 | 20,15 | 20,27 | 20,39 | 20,51 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 15,45 | 15,70 | 15,95 | 16,19 | 16,44 | 16,69 | 16,94 | 17,19 | 17,43 | 17,68 | 17,93 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,860 | 3,73 | 3,60 | 3,48 | 3,35 | 3,22 | 3,09 | 2,96 | 2,84 | 2,71 | 2,58 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 10,58 | 10,22 | 9,87 | 9,52 | 9,17 | 8,82 | 8,47 | 8,12 | 7,77 | 7,42 | 7,07 |

Таблица. Перспектива водоснабжения с. Кривая Лука в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 16,75 | 18,42 | 20,09 | 21,75 | 23,42 | 25,09 | 26,76 | 28,42 | 30,09 | 31,76 | 33,43 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 13,40 | 15,09 | 16,77 | 18,46 | 20,14 | 21,83 | 23,51 | 25,20 | 26,88 | 28,57 | 30,25 |
| Потери воды, тыс. м3 | 3,350 | 3,33 | 3,32 | 3,30 | 3,28 | 3,26 | 3,25 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,18 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 9,18 | 9,13 | 9,08 | 9,03 | 8,99 | 8,94 | 8,89 | 8,84 | 8,79 | 8,75 | 8,70 |

Таблиц. Перспектива водоснабжения п. Красный Ключ в период 2017÷2027 г.г.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 6,83 | 7,02 | 7,21 | 7,40 | 7,59 | 7,78 | 7,97 | 8,16 | 8,35 | 8,53 | 8,72 |
| Полезный отпуск холодной воды, тыс. м3 | 5,46 | 5,69 | 5,91 | 6,14 | 6,36 | 6,59 | 6,82 | 7,04 | 7,27 | 7,49 | 7,72 |
| Потери воды, тыс. м3 | 1,370 | 1,333 | 1,297 | 1,260 | 1,224 | 1,187 | 1,150 | 1,114 | 1,077 | 1,041 | 1,004 |
| Среднесуточные потери воды, м3/сут | 3,753 | 3,653 | 3,553 | 3,453 | 3,352 | 3,252 | 3,152 | 3,052 | 2,951 | 2,851 | 2,751 |

Из таблиц видно, что при внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению к 2027 г. позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Анализ расчета водопотребления сельского поселения. Богдановка на период с 2017 - 2027 гг. показал, что при втором варианте развитии системы водоснабжения потери воды к общему объему отпущенной воды в сеть будет ниже, чем при первом варианте развития, вследствие этого второй вариант развития сельского поселения. Богдановка принят в качестве основного.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории сельского поселения Богдановка отсутствует. Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Описание территориальной структуры потребления воды

Структура территориального баланса представлена в таблице.

Таблица. Территориальный баланс на расчетный срок (до 2035г.)

| № |  | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Годовой водопо- | Среднее водопо- |  | Максимальное |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требление, | требление, |  | водопотребле- |  |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |  | ние, тыс. м3/сут |  |
| 1 | с. Богдановка | 96,32 | 0,321 |  | 0,417 |  |
| 2 | п. Новосадовый | 9,98 | 0,039 |  | 0,051 |  |
| 3 | аул Казахский | 20,41 | 0,068 |  | 0,089 |  |
| 4 | с. Кривая Лука | 47,11 | 0,224 |  | 0,291 |  |
| 4 | П. Красный Ключ | 9,98 | 0,039 |  | 0,051 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2018 по 2035 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с. п. Богдановка м. р. Кинельский Самарской области.

Прогнозные балансы потребления воды сельского поселения Богдановка рассчитаны в соответствии с СП 31.13330.2010 (Актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водо-снабжение. Наружные сети и сооружения») и СП 30.13330.2012 («Актуализация СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий »).

Перспективные балансы расхода воды на новое строительство жилых и общественных зданий представлены в таблице 2.3.11.1 – 2.3.11.2. Расход воды при пожаре принят на основании СП 8.13130.2009. На расчётный срок принят 1 одновременный пожар с расходом 5 л/с, продолжительность тушения – 3 часа.

Таблица. Расход воды на новое строительство жилых домов

| № | Площадки | Кол-во |  |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | людей | хоз. питьевое max | при пожа- | Полив |  |
| п/п | застройки |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. |  |  |  | ре,м3/сут | м3/сут |  |
|  |  |  | м3/сут |  | м3/час |  |  |  |
|  |  | с. Богдановка |  |  |  |  |
| 1 | 50 инд. жилых домов | 150 | 34,5 |  | 10,47 | 54 | 10,5 |  |
|  | (постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 106 инд. жилых домов | 318 | 63,6 |  | 14,47 | 54 | 22,26 |  |
|  | (не постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Новосадовый |  |  |  |  |
| 1 | 6 инд. жилых домов (по- | 18 | 4,14 |  | 1,41 | 54 | 1,26 |  |
|  | стоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 23 инд. жилых домов (не | 69 | 13,8 |  | 4,71 | 54 | 4,83 |  |
|  | постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аул Казахский |  |  |  |  |
| 1 | 6 инд. жилых домов (по- | 18 | 4,14 |  | 1,41 | 54 | 1,26 |  |
|  | стоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 инд. жилых домов (не | 72 | 14,4 |  | 4,91 | 54 | 5,04 |  |
|  | постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Кривая Лука |  |  |  |  |
| 1 | 37 инд. жилых домов | 112 | 25,76 |  | 8,79 | 54 | 7,84 |  |
|  | (постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 189 инд. жилых домов | 567 | 113,4 |  | 21,50 | 54 | 39,69 |  |
|  | (не постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Красный Ключ |  |  |  |  |

| 1 | 18 инд. жилых домов | 55 | 12,65 | 4,32 | 54 | 3,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 485 инд. жилых домов | 1454 | 290,8 | 39,69 | 54 | 101,78 |  |
|  | (не постоянные жители) |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчёта расходов воды по объектам соцкультбыта, присоединенным к централизованному водоснабжению, приведены в таблице.

Таблица. Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта

| № |  | Единица измере- | Кол-во | Необходимый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование потребителей | ния | единиц | объем, |
|  |  |  |  | м³/сут |
|  | с. Богдановка |  |  |
| 1 | СДК (реконструкция) | 1 человек | 172 | 1,376 |
| 2 | Спортивный комплекс | 1 место | 300 | 18 |
| 3 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 10 | 0,15 |
| 4 | Баня | 1 посетитель | 16 | 2,88 |
| 5 | Прачечные | кг белья в смену | 140 | 5,6 |
| 6 | Столовая | 1 блюдо | 50 | 0,6 |
| 7 | Пожарное депо | 1 работающий | 5 | 0,125 |
| 8 | Футбольное поле | 1 м2 | 10000 | 5 |
|  | Всего: |  |  | 33,731 |
|  | аул Казахский |  |  |
| 1 | СДК (реконструкция) | 1 человек | 50 | 0,4 |
| 2 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 3 | Столовая | 1 блюдо | 30 | 0,36 |
| 4 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 5 | 0,15 |
|  | Всего: |  |  | 0,955 |
|  | с. Кривая Лука |  |  |
| 1 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 2 | Столовая | 1 блюдо | 30 | 0,36 |
| 3 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,465 |
|  | п. Новосадовый |  |  |
| 1 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,06 |
|  | п. Красный Ключ |  |  |
| 1 | Здание бытового обслуживания | 1 работающий | 3 | 0,045 |
| 2 | Магазин | 1 работник на 20м2 | 2 | 0,06 |
|  | Всего: |  |  | 0,105 |

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2016  году в сельском поселении Богдановка потери воды в сетях ХПВ составили 22,82 тыс. м3 или 20,0 % от общего количества поднятой воды на ВЗС. Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения в сельском поселении Богдановка.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях ХПВ к 2025 году составят 19,23 тыс. м3 или 12,7 %.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на перспективу приведены в нижепредставленных таблицах

Таблица. Территориальный баланс подачи питьевой воды

|  | Наименование |  |  | Расчетный объем по- | Среднесуточное | Максимальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период | лезного отпуска воды |  |  | суточное |  |
|  | населенных |  | потребителям тыс. | водопотребление, | водопотребление, |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | пунктов |  |  | м3/год |  |  | тыс. м /сут |  | тыс. м3/сут |  |
|  | с. Богдановка | 2025 |  | 76,64 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,273 |  |  |
|  |  | 2035 |  | 96,32 |  |  | 0,321 |  |  |  | 0,417 |  |  |
|  | п. Новосадовый | 2025 |  | 7,72 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  | 2035 |  | 9,98 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  | аул Казахский | 2025 |  | 17,93 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  | 2035 |  | 20,41 |  |  | 0,068 |  |  |  | 0,088 |  |  |
|  | с. Кривая Лука | 2025 |  | 30,25 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  | 2035 |  | 47,11 |  |  | 0,224 |  |  |  | 0,291 |  |  |
|  | п. Красный ключ | 2025 |  | 7,72 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  | 2035 |  | 9,98 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  | № | Наименование |  | Ед. |  | с. Бо- |  | п. Ново- |  | П. Красный Ключ |  | с. Кривая |  |  |
|  | п/п | параметра |  | изм. |  | гдановка | садовый |  |  | Лука | Лука |  |  |
|  |  |  | Первая очередь строительство (до 2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полезный отпуск |  | тыс. м3/год |  | 76,64 |  | 7,72 |  | 7,72 |  | 30,25 |  |  |
|  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | население |  |  | тыс. м3/год |  | 43,70 |  | 7,72 |  | 7,72 |  | 23,60 |  |  |
| 1.2 | прочие организации |  | тыс. м3/год |  | 4,60 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.3 | на нужды предприятия |  | тыс. м3/год |  | 28,34 |  | - |  | - | 6,65 | 6,65 |  |  |
|  |  |  | Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Полезный отпуск |  | тыс. м3/год |  | 96,32 |  | 9,98 |  | 9,98 | 47,10 | 47,10 |  |  |
|  |  | холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | население |  |  | тыс. м3/год |  | 51,07 |  | 9,96 |  | 9,96 |  | 40,45 |  |  |
| 2.2 | прочие организации |  | тыс. м3/год |  | 16,91 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | - |  |  |
| 2.3 | на нужды предприятия |  | тыс. м3/год |  | 28,34 |  | - |  | - | 6,65 | 6,65 |  |  |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных сооружений представлены в таблице.

Таблица. Мощность водозаборных установок сельского поселения Богдановка

| Пери- | Существую- | Потребность в | Среднесуточное | Максимальное | Резерв про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щая мощность |  |  | суточное | изводитель- |  |
| од | водозабора, | подаче воды, | водопотребление, | водопотребле- | ности ВЗС; |  |
|  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | м3/сут | тыс. м | /год | м | /сут | ние, м3/сут | % |  |
|  |  |  | с. Богдановка |  |  |  |
| 2015 | 768 | 71,20 | 195,07 | 253,59 | 67% |  |
| 2025 | 768 | 89,11 | 244,14 | 317,38 | 59% |  |
| 2035 | 768 | 107,02 | 350,32 | 455,42 | 41% |  |
|  |  |  | п. Новосадовый |  |  |  |
| 2015 | 384 | 6,83 | 18,71 | 24,33 | 94% |  |
| 2025 | 384 | 8,72 | 23,90 | 31,07 | 92% |  |
| 2035 | 384 | 10,62 | 40,75 | 52,97 | 86% |  |
|  |  |  | аул Казахский |  |  |  |
| 2015 | 360 | 19,31 | 52,90 | 68,78 | 81% |  |
| 2025 | 360 | 20,51 | 56,19 | 73,05 | 80% |  |
| 2035 | 360 | 21,71 | 71,56 | 93,03 | 74% |  |
|  |  |  | с. Кривая Лука |  |  |  |
| 2015 | 384 | 16,75 | 45,89 | 59,66 | 84% |  |
| 2025 | 384 | 33,43 | 91,58 | 119,05 | 69% |  |
| 2035 | 384 | 50,10 | 232,22 | 301,88 | 21% |  |
|  |  |  | п. Красный Ключ |  |  |
| 2015 | 384 | 6,83 | 18,71 | 24,33 | 94% |
| 2025 | 384 | 8,72 | 23,90 | 31,07 | 92% |
| 2035 | 384 | 10,62 | 40,75 | 52,97 | 86% |

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, наблюдается резерв мощности на всех ВЗС.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Первый этап 2017 – 2025 годы

- Замена водонапорных башен в с. Богдановка, п. Новосадовый, аул Казахский, п. Кривая Лука;

- Строительство водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов на существующих и перспективных водопроводных сетях в сельском поселении Богдановка;

- Проведение мониторинга подземных вод на существующих водозаборах в районах старого тока для создания оптимальных условий его эксплуатации (оценка эксплуатационных запасов подземных вод);

- Поэтапное строительство новых водопроводных сетей на существующих территориях не обеспеченных системами водоснабжения и на перспективных площадках строительства сельского поселения Богдановка;

- Строительство станции водоочистки в с. Кривая Лука и в с. Богдановка;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды;

- Замена изношенных трубопроводов водопроводных сетей в сельском поселении Богдановка.

Второй этап 2026 – 2035 годы

- Проведение мониторинга подземных вод на существующих водозаборах в районах старого тока для создания оптимальных условий его эксплуатации (оценка эксплуатационных запасов подземных вод);

- Поэтапное строительство новых водопроводных сетей в сельском поселении Богдановка на перспективных площадках строительства;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовывают-ся с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Так как тепловая энергия от котельных в сельском поселении. Богдановка расходуется только на нужды отопления, то развитие централизованной системы горячего водоснабжения на данной территории не планируется.

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

В процессе эксплуатации удельный дебит водозаборных скважин, каптирующих железосодержащие подземные воды, постепенно уменьшается, уровни воды в скважинах понижаются.

Для восстановления производительности скважин необходимо провести их капитальный ремонт или применить метод гидродинамического и виброволнового воздействия.

Работы по восстановлению дебита скважин данным методом с приме-нением гидродинамической насадки имеют ряд преимуществ:

- стоимость восстановления дебита в 5÷15 раз ниже стоимости бурения новой скважины и сохранение его прироста в течение 6÷7 лет;

- уменьшение затрат электроэнергии на добычу одного куба воды;

- продление сроков эксплуатации погружных насосов.

Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах представлены в таблице.

Таблица.  Предложения по восстановлению производительности скважин в населённых пунктах

| № | Назначение и | Год ввода | Вид |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименова- | в эксплуа- |  |  | Примечание |  |
| п/п |  |  | работ |  |  |  |
|  | ние объекта | тацию |  |  |  |  |
|  |  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |
|  |  |  | с. Богдановка |  |  |
| 1 | арт. скважин | 1976 | восстановле- |  | применение метода гидродинамиче- |  |
|  |  |  | ние дебита |  | ского и виброволнового воздействия |  |
| 2 | арт. скважин | 1976 |  |  |  |  |
|  |  |  | скважины |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  |  |  | с. Кривая Лука |  |
|  |  |  | восстановле- |  | применение метода гидродинамиче- |  |
| 1 | арт. скважин | 1971 | ние дебита |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  |  |  | скважины |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  |  |  | п. Новосадовый |  |
|  |  |  | восстановле- |  | применение метода гидродинамиче- |  |
| 1 | арт. скважин | 1978 | ние дебита |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  |  |  | скважины |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  |  | Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |
|  |  |  | аул Казахский |  |
|  |  |  | восстановле- |  | применение метода гидродинамиче- |  |
| 1 | арт. скважин | 1983 | ние дебита |  | ского и виброволнового воздействия |  |
|  |  |  | скважины |  | на продуктивный пласт скважины |  |
|  |  |  | п. Красный Ключ |  |
| 1 | арт. скважин | 1995 | восстановле- |  | применение метода гидродинамиче- |  |
|  |  |  | ние дебита |  | ского и виброволнового воздействия |  |
| 2 | арт. скважин | 1995 |  |  |  |  |
|  |  |  | скважины |  | на продуктивный пласт скважины |  |

В результате проведенного анализа системы водоснабжения сельского поселения Богдановка выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участках перспективного строительства ввиду наличия в сельском поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

Для системы наружного пожаротушения предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. Предложения по строительству трубопроводов из поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000 на данном этапе развития системы водоснабжения сельского поселения Богдановка приведены в таблице 2.4.2.2.

Таблица. Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водопроводных сетях

| № |  | Наименова- | Техниче- | Диаметр | Длина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ние, вид ре- | ские па- | участка, | участ- |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монта | раметры | мм | ка, м |  |
|  | с. Богдановка |  |  |  |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №2) | строительство | ПВХ | 110 | 1 100 |  |
| 2 | строительство водонапорной башни | строительство | 1 шт. |  |  |  |
|  | воды V=50м3 |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |
| 3 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 5 050 |  |
|  | с. Кривая Лука |  |  |  |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 110 | 2 230 |  |
| 2 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 1 310 |  |
| 3 | строительство водонапорной башни | строительство | 1 шт. |  |  |  |
|  | воды V=50м3 |  |  |  |  |  |
|  | п. Новосадовый |  |  |  |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 110 | 800 |  |
| 2 | строительство водонапорной башни | строительство | 1 шт. |  |  |  |
|  | воды V=50м3 |  |  |  |  |  |
|  | аул Казахский |  |  |  |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 2 300 |  |
| 2 | строительство водонапорной башни | строительство | 1 шт. |  |  |  |
|  | воды V=50м3 |  |  |  |  |  |
|  | п. Красный Ключ |  |  |  |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть (существующая | строительство | ПВХ | 110 | 2 750 |  |
|  | застройка) |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |
| 2 | водопроводная сеть (площадка №1) | строительство | ПВХ | 90 | 3 550 |  |
| 3 | строительство водонапорной башни | строительство | 1 шт. |  |  |  |
|  | воды V=50м3 |  |  |  |  |  |

Поскольку значительного увеличения объёма водоразбора централизованного водоснабжения сельского поселения Богдановка не планируется, расчет пропускной способности существующих трубопроводов с присоединением к ним перспективных абонентов централизованного водоснабжения сельского поселения Богдановка не требуется.

В связи с этим, сведения о реконструкции участков водопроводных сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора не приводятся.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водо-снабжения потребителей с. п. Богдановка в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков водопроводных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость. В настоящее время, сети проложенные в сельском поселении Богдановка исчерпали эксплуатационный ресурс и работают на конструктивном запасе прочности.

- качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- перекладка ветхих водопроводных сетей;

- создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

Для системы наружного пожаротушения необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в водопроводных колодцах. Предложения по строительству трубопроводов и сооружений на водо-проводных сетях сельского посленеия Богдановка приведена в таблице.

Таблица. Предложения по реконструкции водопроводных сетей сельского поселения Богдановка

| № | Цели | Наименова- | Тех. | Диаметр | Длина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние, вид ре- | пара- | участка, | участка, |  |
| п/п | строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | монта | метры | мм | м |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
|  | с. Богдановка |  |  |  |  |
| 1 | Замена чугунного водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1450 |  |
| 2 | Замена чугунного водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 300 |  |
| 3 | Замена асбестового водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1600 |  |

| № | Цели | Наименова- | Тех. | Диаметр | Длина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние, вид ре- | пара- | участка, | участка, |  |
| п/п | строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | монта | метры | мм | м |  |
| 4 | Замена асбестового водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 900 |  |
| 5 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 110 | 650 |  |
| 6 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 5200 |  |
| 7 | Установка пожарных гидрантов | установка гид- | 88 шт. |  |  |  |
|  | в водопроводных колодцах | рантов |  |  |  |  |
| 8 | Строительство | водопроводных | строительство | 490 | - | - |  |
|  | колодцев |  | колодцев | шт. |  |  |  |
|  |  | п. Новосадовый |  |  |  |  |
| 1 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 800 |  |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | установка гид- | 10 шт. | - | - |  |
|  | в водопроводных колодцах | рантов |  |  |  |  |
| 3 | Строительство | водопроводных | строительство | 50 шт. | - | - |  |
|  | колодцев |  | колодцев |  |  |  |  |
|  |  | с. Кривая Лука |  |  |  |  |
| 1 | Замена стального водопровода | реконструкция | ПВХ | 90 | 1930 |  |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | установка гид- | 35 шт. | - | - |  |
|  | в водопроводных колодцах | рантов |  |  |  |  |
| 3 | Строительство | водопроводных | строительство | 118 | - | - |  |
|  | колодцев |  | колодцев | шт. |  |  |  |
|  |  | аул Казахский |  |  |  |  |
| 1. | Установка пожарных гидрантов | установка гид- | 14 шт. | - | - |  |
|  | в водопроводных колодцах | рантов |  |  |  |  |
| 2. | Строительство | водопроводных | строительство | 75шт. | - | - |  |
|  | колодцев |  | колодцев |  |  |  |  |
|  |  | п. Красный Ключ |  |  |  |  |
| 1. | Установка пожарных гидрантов | установка гид- | 42 шт. | - | - |  |
|  | в водопроводных колодцах | рантов |  |  |  |  |
| 2. | Строительство | водопроводных | строительство | 210 | - | - |  |
|  | колодцев |  | колодцев | шт. |  |  |  |

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответствует предельно допустимым нормам. Для дальнейшего поддержания качества воды необходимо строительство станций очистки воды и выполнять мероприятия по проведению контроля состава подземных вод согласно план-графика.

Таблица.  Предложения по строительству очистных сооружений

| № | Наименование | Вид | Кол-во, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | работ | шт. |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |
| 1 | Станция водоочистки в с. Кривая Лука | строительство | 1 шт. |  |
| 2 | Станция водоочистки в с. Богдановка | строительство | 1 шт. |  |

Сведенья о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По данным водоснабжающей организации износ некоторых водонапорных башен сельского поселения Богдановка составляет от 70 % до 100 %.

Предложение к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения представлены в таблице.

Таблица. Предложения к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения сельского поселения Богдановка

| № | Наименование | Год ввода в | Кол-во, | Вид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | эксплуатацию | шт. | работ |  |
|  | Первый этап строительства (до 2025 г.) |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня с. Богдановка | 1978 | 1 | шт. | демонтаж |  |
| 2 | Водонапорная башня с. Кривая Лука | 1971 | 1 | шт. | демонтаж |  |
| 3 | Водонапорная башня п. Новосадовый | 1978 | 1 | шт. | демонтаж |  |
|  | Расчетный срок строительства (до 2035 г.) |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня аул Казахский | 1983 | 1 | шт. | демонтаж |  |

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В селе Богдановка, Кривая Лука, поселке Новосадовый и ауле Казахский, п. Красный Ключ по данным водоснабжающей организации ООО «Уют», приборами учета холодной воды оборудованы:

- водозаборные сооружения – 100 % (ВСКМ 90-50 ф – 5 шт.);

- население – 99 %, в том числе:

  - частные жилые дома – 683 дома;

  - многоквартирные жилые дома – 7 домов (общедомовые счетчики).

- бюджетные организации – 100 %;

- прочие потребители – 100 %.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории сельского поселения Богдановка. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров чистой воды в сельском поселении. Богдановка не предусматривается. Строительство водонапорных башен Рожновского в сельском поселении Богдановка планируется в районе существующих башен и ВЗС.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В сельском поселение Богдановка развитие централизованного водоснабжения планируется за счет уплотнения существующей застройки и на свободных территориях за границей населенных пунктов.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Богдановка:

Экологические аспекты по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с. п. Богдановка обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

- Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения в сельском поселение Богдановка отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения

В границах сельского поселения Богдановка не выявлено участков бесхозяйных водопроводных сетей. В случае обнаружения таковых в после-дующем, необходимо руководствоваться Статей 8, п. 5. Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-Ф

5.7. Перспективная схема газоснабжения

Перспективная схема газоснабжения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области находится в разработке. Мероприятия направленные на развитие системы газоснабжения учтены в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и  Самарской области.

5.8.  Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами

Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области находится в разработке  находится в разработке. Мероприятия направленные на развитие системы газоснабжения учтены в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и  Самарской области.

Система водоснабжения

Оценка объемов вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2017 г., изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентами согласно письму № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015г. Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 г.г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства.

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по пре-дельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимо-сти для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изы-сканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием данных о качестве воды;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения на каждом этапе строительства в сельском поселении. Богдановка представлены в таблицах

Таблица. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с. Богдановка

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планируемые |  |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| п/п | мероприятия |  | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из чугун- | 9 350 | - | 5 000 | 4 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=1450м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена трубопроводов из чугун- | 1 935 | - | - | - | 1 935 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=300м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена трубопроводов из асбеста | 10 320 | - | - | - | - | - | 5 000 | 5 320 | - | - | - | - |  |
|  | на ПВХ, L=1600м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена трубопроводов из асбеста | 5 805 | - | - | - | 2 500 | 3 305 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | на ПВХ, L=900м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трубопроводов из сталь- | 33 540 | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 13 540 | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=5200м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена трубопроводов из сталь- | 4 193 | - | - | - | 2 000 | 2 193 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=650м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопроводных | 23 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 874 |  |
|  | сетей L=5050м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водопроводных | 5 157 | - | - | - | - | - | - | 5 157 | - | - | - | - |  |
|  | сетей L=1100м (площадка №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж пожарных гидрантов - | 1 320 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | 570 | - |  |
|  | 88 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж водопроводных колод- | 36 750 | - | - | 15 000 | - | 11 250 | - | - | - | - | 10 500 | - |  |
|  | цев - 490 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | мероприятия | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |
| 13 | Строительство станции по очи- | 3 000 | - | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | стке и обезжелезивание воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ния запасов подземных вод уча- | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | стка водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | мического и виброволнового | 1 300 | - | - | - | - | 650 | 650 | - | - | - | - | - |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин (2 скважины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 137 604 | 0 | 5 000 | 20 100 | 9 855 | 17 398 | 6 290 | 10 477 | 10 000 | 10 000 | 24 610 | 23 874 |  |

Для перспективного развития системы водоснабжения с. Богдановка, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 137,604 млн. руб. до 2035 года.

Таблица. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с. Кривая Лука

| № | Планируемые |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из сталь- | 9 800 | - | 5 000 | 4 800 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=1930м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных | 10 455 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 000 | 5 455 | - |  |
|  | сетей L=2230м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных | 6 142 | - | - | - | - |  | 3 000 | 3 142 | - | - | - | - |  |
|  | сетей L=1310м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж пожарных гидрантов - 35 шт. | 525 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Монтаж водопроводных колод- | 8 850 | - | - | - | - | 3 750 | - | - | 5 100 | - | - | - |  |
|  | цев - 118 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Гидрогеологические исследования | 420 | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | запасов подземных вод участка во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Применение метода гидродинамиче- | 650 | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ского и виброволнового воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на продуктивный пласт скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство станции по очи- | 7 000 | - | - | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | стке и обезжелезивание воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 44 482 | 0 | 5 000 | 5 220 | 8 175 | 4 390 | 3 000 | 3 142 | 5 100 | 5 000 | 5 455 | 0 |  |

Для перспективного развития системы водоснабжения с. Кривая Лука, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 44,482 млн. руб. до 2025 года.

Таблица . Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения аула Казахский

| № | Планируемые |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
| 1 | Строительство водопроводных | 10 810 | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 | 4 000 | 2 810 | - |  |
|  | сетей L=2300м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж пожарных гидрантов - | 210 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж водопроводных ко- | 5 625 | - | - | 3 000 | - | 2 625 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | лодцкв - 75 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |  |
| 5 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ния запасов под-земных вод уча- | 420 | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - |  |
|  | стка водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | мического и виброволнового | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 18 355 | 0 | 0 | 3210 | 0 | 2625 | 420 | 640 | 4000 | 4000 | 2810 | 650 |  |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 18,355 млн. руб. до 2035 года.

Таблица . Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения п. Новосадовый

| № | Планируемые |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
| 1 | Замена трубопроводов из сталь- | 5160 | - | - | 1500 | 2000 | 1660 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ных труб на ПВХ, L=800м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных | 3760 | - | - | - | - | - | - | 1260 | 1250 | 1250 | - | - |  |
|  | сетей L=800м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж пожарных гидрантов - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж водопроводных ко- | 3750 | - | 2250 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | лодцкв - 50 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ния запасов под-земных вод уча- | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | стка водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мического и виброволнового | 650 | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 14 530 | 0 | 2400 | 3000 | 2420 | 2310 | 640 | 1260 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |  |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 14,53 млн. руб. до 2025 года.

Таблица. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения п. Красный Ключ

| № | Планируемые |  |  | Ориентировочный объем инвестиций при строительстве, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2035 гг. |  |
| 1 | Строительство водопроводных | 12 900 | - |  | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 400 | - | - | - | - | - |  |
|  | сетей L=2550м (сущ. застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных | 17 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 040 |  |
|  | сетей L=3550 м (площадка №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж пожарных гидрантов - | 630 | - | - | 300 | - | 330 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 42 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж водопроводных ко- | 15 750 | - | - | 2 250 | 2 250 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | 5 250 |  |
|  | лодцкв - 210 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |  |
| 6 | Монтаж ВБ, V=50м3 (1 шт.) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |  |
|  | Гидрогеологические исследова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ния запасов под-земных вод уча- | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | стка водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение метода гидродина- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мического и виброволнового | 1 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 |  |
|  | воздействия на продуктивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пласт скважин (2 скважины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 48 680 | 0 | 0 | 5 550 | 5 670 | 6 830 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 230 |  |

Для перспективного развития системы водоснабжения аула Казахский, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам, необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 48,68 млн. руб. до 2035 года.

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, предоставлены в таблице.

Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе со-кращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-граммы и их эффективности;

- иные показатели.

Таблица. Целевые показатели деятельности организации в сфере водоснабжения

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый | Ожидаемый | Ожидаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель | показатель | показатель |  |
|  |  | на 2017 г. | 2025 г. | 2035 г. |  |
|  | 1. Удельный вес проб воды у |  |  |  |  |
|  | потребителя, которые не от- |  |  |  |  |
|  | вечают гигиеническим нор- | 1 | 0 | 0 |  |
|  | мативам по санитарно- |  |  |  |  |
| 1. Показатели | химическим показателям, % |  |  |  |  |
| качества воды | 2. Удельный вес проб воды у |  |  |  |  |
|  | потребителя, которые не от- |  |  |  |  |
|  | вечают гигиеническим нор- | 0 | 0 | 0 |  |
|  | мативам по микробиологи- |  |  |  |  |
|  | ческим показателям, % |  |  |  |  |
|  | 1. Протяженность сетей (неза- |  |  |  |  |
|  | висимо от способа проклад- | 24,0 | 33,18 | 43,09 |  |
| 2. Показатели | ки), км |  |  |  |  |
|  | 1. Количество аварий | 2 | 1 | 0 |  |
| надежности и | на сетях, ед. |  |  |  |  |
| бесперебойности |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аварийность на сетях водо- |  |  |  |  |
| водоснабжения |  | 0,08 | 0,03 | 0 |  |
|  | провода (ед/км) |  |  |  |  |
|  | 4. Износ водопроводных сетей | 55 | 15 | 5 |  |
|  | (в процентах),% |  |  |  |  |

| Группа |  | Целевые индикаторы | Базовый | Ожидаемый | Ожидаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель | показатель | показатель |  |
|  |  |  | на 2017 г. | 2025 г. | 2035 г. |  |
|  | 1. | Численность проживающего | 2016 | 2250 | 2369 |  |
|  |  | населения, чел. |  |  |  |  |
|  | 2. | Численность населения, по- |  |  |  |  |
|  |  | лучающего услуги водо- | 723 | 2369 | 4849 |  |
|  |  | снабжения, чел. |  |  |  |  |
|  | 3. | Обеспеченность населения |  |  |  |  |
| 3. Показатели |  | централизованным водо- | 35,9 | 100 | 100 |  |
| качества обслу- |  | снабжением (в процентах от |  |  |  |  |
| живания або- |  | численности населения) |  |  |  |  |
| нентов | 4. | Удельное водопотребление |  |  |  |  |
|  |  | (по показаниям приборов |  |  |  |  |
|  |  | учета, в случае их отсутст- |  |  |  |  |
|  |  | вия – по нормативам по- | 0,164 | 0,153 | 0,13 |  |
|  |  | требления, установленного в |  |  |  |  |
|  |  | соответствии с законода- |  |  |  |  |
|  |  | тельством), м3/чел |  |  |  |  |
|  | 1. | Величина удельных затрат |  |  |  |  |
|  |  | электрической энергии на | 0,99 | - | - |  |
| 4. Показатели |  | транспорт воды (кВт*ч/м3) |  |  |  |  |
| эффективности | 2. | Объем приобретенной элек- |  |  |  |  |
| использования |  | трической энергии для сис- | 75,636 | - | - |  |
| ресурсов, в том |  | темы водоснабжения, тыс. |  |  |  |  |
| числе сокраще- |  | кВт *ч |  |  |  |  |
| ния потерь воды | 3. | Коэффициенты потерь, | 0,95 | 0,56 | 0,36 |  |
| при транспорти- |  | тыс. м3/км |  |  |  |  |
| ровке | 4. | Уровень потерь воды к об- |  |  |  |  |
|  |  | щему объему поданной в | 20 | 12,7 | 8,3 |  |
|  |  | сеть, % |  |  |  |  |
| 5. Соотношение |  |  |  |  |  |  |
| цены реализации |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий | 1. | Доля расходов на оплату ус- |  |  |  |  |
| инвестиционной |  |  | - | - | - |  |
| программы и | луг в совокупном доходе насе- |  |  |  |  |
| эффективности | ления (в процентах) |  |  |  |  |
| (улучшения ка- |  |  |  |  |  |  |
| чества воды) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Иные показа- | 1. | Тарифы на водоснабжение, | 41,3 | - | - |  |
| тели | руб./м3 |  |  |  |  |

Схема водоотведения

Мероприятия по строительству централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Богдановка Программой не предусмотрены.

Схема теплоснабжения

Мероприятия по строительству централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения Богдановка Программой не предусмотрены.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках программы социально-экономического развития сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области планируется осуществить внедрение энергосберегающих технологий.

Система обращения с твердыми бытовыми отходами

В рамках программы социально-экономического развития сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области планируется провести санитарную очистку территории.

# Footnotes

Объем финансирования, предусмотренный Перечнем мероприятий программы за счет бюджетных средств всех уровней, а так же внебюджетных средств рассчитывается и корректируется с учетом финансовых возможностей на очередной финансовый год